1. feladat.

Az alábbi ábra mutatja egy végtermék (W) anyagszükségletét.

| W |
| --- |
| A | B (3) | C (2) |
| D (4) | E | E (3) | D(2) | F(4) | G(2) |
|  |  |  |  |  | E |

1.a. Határozza meg 50 darab végtermék legyártásához szükséges anyagigényt!

| Alkatrész | Mennyiség |
| --- | --- |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |
| F |  |
| G |  |

2. Feladat

Az alábbi ábra mutatja egy X termék anyagszükségleti diagramját, valamint a táblázatban a raktáron lévő készleteket találhatjuk.

| Alkatrész | Készlet |
| --- | --- |
| B | 3 |
| C | 10 |
| D | 6 |
| E | 55 |

| X |
| --- |
| B(2) | C |
| D(3) | E | E(2) | F(2) |
| E (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.a. Határozza meg 8 darab X termék előállításához szükséges alkatrészek rendelési mennyiségét!

3. feladat. (Stevenson 657. old)

Egy vállalat zsalukat gyárt. Ehhez két összetevőre van szükség keretre (B) és lécre (C). Két rendelés érkezett be a végtermékre. Egy 100 darabos rendelést kell leszállítani a 4. hét elején és egy 150 db-os rendelést a 8. hét elején. A keretet (B) a vállalat maga gyártja, és egy hét kell az előállításhoz. A másik alkatrészt (C) rendelik, és két hét kell a beérkezéshez. A két összetevő összeszereléséhez 1 hétre van szükség.

A (B) alkatrészből úton lévő készlet 70 darab az 1 héten.

3.a. Határozza meg a rendelési mennyiségeket és időt lot-for-lot rendelés esetén.

3.b. Határozza meg a rendelési mennyiséget és időt tétel-rendelés esetén. (tételnagyságok B: 70 db, c: 320 darab és ezek többszörösei)

| A |
| --- |
| B(4) | C(2) |

a)

| A | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| C | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b)

| A | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| C | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. feladat

Egy végtermék (E) anyagstruktúráját mutatja az alábbi ábra. A menedzsment szeretné tudni az R alkatrész igényt 120 darab végtermék legyártása esetén az 5. hétre. Az átfutási idők a 0. szinten 1 hét, az első szinten 1 hét, a második szinten 2 hét. Az M alkatrészből a 2. hét elejére elő van jegyezve 60 darab úton lévő készlet beérkezése, míg az R alkatrészből 100 darab az első hétre.

4.a. Határozza meg az anyagigényt lot-for-lot rendelési szabály alapján

4.b. Határozza meg az anyagigényt az M alkatrész 70 darabos tétel nagysága, az R alkatrész 80 darabos tételnagysága esetén.

| E |
| --- |
| M(3) | I(2) |
| R(2) | P | N(4) | V |

a)

| E | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |

| M | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |

| R | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |

b)

| E | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |

| M | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |

| R | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |

5. feladat (Stevenson 660.old)

Egy vállalat két terméket gyárt. (A és B) Mindkét termék előállításához szükség van a D alkatrészre. A termelési vezérprogram szerint gyártanunk kell 80 darab A terméket a 4. hétre, és 50 darab C terméket az 5. hétre. Minden termék/ alkatrész esetén az átfutási idő egy hét

| A |
| --- |
| B | D |

| C |
| --- |
| D(2) | F |

5.a. Határozza meg a D alkatrész MRP-jét, ha a kezdő készlet mennyisége 110 darab!

Termelési vezérprogram:

|  | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A termék |  |  |  |  |  |  |  |
| C termék |  |  |  |  |  |  |  |

| A | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |

| C | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |

| D | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  |  |  |  |

Megoldás:

1. feladat.

0.szint: W: 50 darab

1. szint: A: 1*50=50 db

B: 3*50=150 darab

C: 2*50=100 darab

2. szint: D: 4*50=200 db

E: 1*50= 50 db

E: 3*150= 450 db

D: 2*150= 300 db

F: 4*100= 400 db

G: 2*100= 200db

3. szint: E: 1*200= 200 db

Összesítve:

| Alkatrész | Mennyiség |
| --- | --- |
| A | 50 |
| B | 150 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| E | 700 |
| F | 400 |
| G | 200 |

2. feladat.

X: 8 darab. A fa struktúra mindig az eggyel fentebbi alkatrész szereléséhez szükséges igényt adja meg, de csak egy darabra vonatkozóan.

| X |
| --- |
| B(2) | C |
| D(3) | E | E(2) | F(2) |
| E (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Bruttó igény | Készlet | Nettó anyagigény |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 2*8=16 db | 3 db | 16-3=13 db |
| C | 1*8=8 db | 10 db | 0 db |
| D | 3*13=39 db | 6 db | 33 db |
| E | 1*13+2*0+4*33=145 db | 55 db | 90 db |
| F | 2*0=0 db | 0 db | 0 db |

3. feladat.

3.a.

| A Átf idő= 1 hét | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 150 |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 150 |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 150 |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  | 100 |  |  |  | 150 |  |

| B Átf idő=1 hét | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  | 400 |  |  |  | 600 |  |
| Úton lévő készlet |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  | 330 |  |  |  | 600 |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  | 330 |  |  |  | 600 |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  | 330 |  |  |  | 600 |  |  |

| C Átf idő= 2 hét | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  | 200 |  |  |  | 300 |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  | 200 |  |  |  | 300 |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  | 200 |  |  |  | 300 |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  | 200 |  |  |  | 300 |  |  |  |

3.b.

| A Átf idő= 1 hét | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 150 |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 150 |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 150 |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  | 100 |  |  |  | 150 |  |

| B Átf idő = 1 hét Tétel nagyság= 70 db | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  | 400 |  |  |  | 600 |  |
| Úton lévő készlet |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  | 70 | 70 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Nettó anyagigény |  |  |  | 330 |  |  |  | 580 |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  | 350 |  |  |  | 630 |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  | 350 |  |  |  | 630 |  |  |

| C Átf idő= 2 hét tétel nagyság: 320 | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  | 200 |  |  |  | 300 |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 |
| Nettó anyagigény |  |  |  | 200 |  |  |  | 180 |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  | 320 |  |  |  | 320 |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  | 320 |  |  |  | 320 |  |  |  |

A fix rendelési tétel esetén a különbség annyi, hogy a beérkező mennyiség meg fogja haladni a nettó anyagigényt. A kettő különbség a követő időszak készletét növeli. Pl a C alkatrész esetén a tétel nagyság 320. A 3. héten a nettó anyagigény 200db. A kettő különbsége 120, amely a következő hét kéznél lévő készletében jelenik meg. Hasonlóan a 7. héten a nettó anyagigény 180 darab, a rendelési mennyiség megint csak 320 db, így a készlet 140 darab lesz a 8. héten.

A B alkatrésznél a nettó anyagigény 330 darab, míg a rendelési tétel csak 70-nek a többszöröse lehet (itt ötszörös) a kettő különbsége, 20 db a 4. hét készletében jelenik meg. A hetedik héten az anyagigény 580 db, a rendelési mennyiség 9-szer 70, azaz 630. A kettő különbsége 50 darab a következő hét készletét növeli.

4. feladat

4.a.

| E Átfutási idő= 1 hét | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  | 120 |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  | - |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  | - |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  | 120 |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  | 120 |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  | 120 |  |

| M Átfutási idő= 1 hét | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  | 360 |  |
| Úton lévő készlet |  |  | 60 |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  | 60 | 60 | 60 |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  | 300 |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  | 300 |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  | 300 |  |  |

| R Átfutási idő= 2 hét | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  | 600 |  |  |
| Úton lévő készlet |  | 100 |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  | 500 |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  | 500 |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  | 500 |  |  |  |  |

4.b.

| E Átf idő= 1 hét | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  | 120 |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  | - |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  | - |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  | 120 |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  | 120 |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  | 120 |  |

| M Átf idő= 1 hét Tétel nagyság: 70db | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  | 360 |  |
| Úton lévő készlet |  |  | 60 |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  | 60 | 60 | 60 | 50 |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  | 300 |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  | 350 |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  | 350 |  |  |

| R Átf idő= 2 hét Tétel nagyság: 80db | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  | 700 |  |  |
| Úton lévő készlet |  | 100 |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet |  | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 |
| Nettó anyagigény |  |  |  | 600 |  |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  | 640 |  |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  | 640 |  |  |  |  |

5. feladat.

Termelési vezérprogram:

|  | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A termék |  |  |  |  | 80 |  |
| C termék |  |  |  |  |  | 50 |

| A Átf idő=1 hét | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  | 80 |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  | - |  |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  | - |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  | 80 |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  | 8 |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  | 80 |  |  |

| C Átf idő=1 hét | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  |  |  | 50 |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  | - |
| Kéznél lévő készlet |  |  |  |  |  | - |
| Nettó anyagigény |  |  |  |  |  | 50 |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  |  | 50 |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  |  | 50 |  |

| D Átf idő=1 hét | Kezd. készlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttó anyagigény |  |  |  | 80 | 100 |  |
| Úton lévő készlet |  |  |  |  |  |  |
| Kéznél lévő készlet | 110 | 110 | 110 | 110 | 30 |  |
| Nettó anyagigény |  |  |  | 0 | 70 |  |
| Tervezett beérkező rendelési mennyiség |  |  |  |  | 70 |  |
| Tervezett feladási mennyiség |  |  |  | 70 |  |  |